## Slide 1
L05. Elementos de la Evaluación de Seguridad (I)
Organismo Internacional de Energía Atómica
Notes: Safety Assessment of Facilities and Activities using Radiation Sources

## Slide 2: OBJETIVO
  Identificar los elementos clave en el desarrollo de la evaluación de seguridad:
    Contexto de la evaluación. Criterios y parámetros de seguridad
    Descripción de la instalación o actividad

## Slide 3: Introducción
La evaluación de seguridad es el proceso de evaluar la seguridad de una instalación o actividad que utiliza fuentes radiactivas, e identificar y cuantificar su impacto potencial en la salud humana y el medio ambiente;
Debe desarrollarse de manera sistemática utilizando un enfoque graduado, proporcional a los peligros y a la complejidad de las instalaciones o actividades.;
Dependiendo del punto en el ciclo de vida de la instalación o actividad, la evaluación de seguridad no se realizará necesariamente con el mismo nivel de detalle para todas las etapas.
Notes: <number>

## Slide 4: ¿Por qué hacer una evaluación de seguridad?
Es la manera de evaluar el cumplimiento de los requisitos de seguridad (y, por lo tanto, la aplicación de los principios fundamentales de seguridad).
Para determinar las medidas a tomar para garantizar la seguridad..
Para desarrollar un entorno operativo seguro para proteger a los trabajadores, al público y al medio ambiente en cumplimiento de los requisitos reglamentarios.
Para identificar las consideraciones importantes de seguridad para las estructuras, sistemas y componentes (ESC) de las instalaciones y los desechos tanto en operación normal como en caso de accidentes.
Para reducir la probabilidad de accidentes y reducir sus consecuencias (si ocurre un accidente).
Notes: .
<number>

## Slide 5: Acerca de la evaluación de seguridad
Será desarrollado y documentado por la organización responsable de operar la instalación o realizar la actividad.
La evaluación de seguridad y el proceso de documentación serán objeto de verificación independiente.
Ambos se enviarán al organismo regulador como parte del proceso de autorización o licencia.
El AS incluye tanto la cuantificación del nivel general de desempeño del sistema como el análisis de las incertidumbres asociadas
Notes: <number>
La evaluación de seguridad se llevará a cabo y será documentada por la organización responsable de operar la instalación o realizar la actividad. La evaluación de la seguridad y el proceso de documentación serán verificados de forma independiente. Ambos se enviarán al organismo regulador como parte del proceso de autorización o autorización

## Slide 6: Evaluación de Seguridad
  Diferentes enfoques de evaluación
  La evaluación de seguridad se debe realizar utilizando una selección adecuada de enfoques que, cuando se utilizan de manera complementaria, pueden aumentar la confianza en la seguridad de una instalación o actividad. Los diferentes enfoques que se pueden considerar incluyen: argumentos razonados, el uso de modelos conservadores simples, enfoques probabilísticos y deterministas, y el uso de modelos más complejos y más realistas.
  Evaluaciones conservadoras y realistas
La evaluación realista en general requiere de modelos conceptuales y matemáticos complejos. Una evaluación conservadora apunta a la simplicidad al sobreestimar deliberadamente la probabilidad y magnitud de las exposiciones y / o al subestimar la capacidad de las medidas de ingeniería y seguridad para brindar protección

## Slide 7: Evaluación de Seguridad
La evaluación de seguridad tiene una función en todo el ciclo de vida de una instalación, por ejemplo:
  Emplazamiento: identificar ubicaciones adecuadas
  Diseño: identificar las barreras necesarias y las características de seguridad.
  Licencia: especificar las condiciones de operación
  Operación: procedimientos desarrollados para evitar de sucesos iniciadores y para la respuesta en caso de accidentes.
  Cierre: para evaluar la seguridad en el caso de actividades complejas
<number>
Notes: <number>
La evaluación de la seguridad desempeña un papel a lo largo del ciclo de vida de una instalación. Los impactos en la salud y el medio ambiente se consideran durante la selección del emplazamiento, el diseño, las licencias y las operaciones. El diseño de una instalación se desarrolla considerando los impactos potenciales al incorporar las barreras necesarias y las características de seguridad. Por ejemplo, cuando se trabaja con desechos de nivel intermedio con altos niveles de radiación, será necesario incorporar el blindaje en el diseño para limitar las exposiciones de los trabajadores.
También hay interdependencias entre cada paso. Por ejemplo, los impactos potenciales de un accidente en una instalación ubicada en un área poblada serán diferentes de una instalación en un área remota. Por lo tanto, el diseño de las instalaciones puede ser diferente para mitigar los impactos potenciales de un accidente. Algunas actividades pueden requerir manejo remoto o cajas especiales de guantes aislados

## Slide 8: “De la Cuna a la Tumba”
Productor de Radioisótopos
Fabricante de la Fuente radioactiva
Programas de
Reciclaje
Fabricante del equipo
Pérdida de control
Fuente huérfana
acto doloso
Medidas de eliminación controlada de desechos
Usuario
Vida útil de la fuente
Fuente en desuso
39670

## Slide 9
Principales aspectos de la Evaluación de Seguridad
La ocurrencia de sucesos con impacto en la seguridad
Cambios, función del tiempo, en estructuras, sistemas y componentes (ESC) importantes para la seguridad
La reacción o respuesta de los ESC es importante para la seguridad, en escenarios creíbles
Defensa en profundidad
Las consecuencias radiológicas y de otro tipo que resultan del funcionamiento de la instalación o de la actividad, o en el período posterior al cierre
La calidad y el alcance de los datos básicos en los que se basa la evaluación
El uso de buenas prácticas de ingeniería

## Slide 10: OBJETIVO
  Identificar los elementos clave en el desarrollo de la evaluación de seguridad:
    Contexto de la evaluación. Criterios y parámetros de seguridad
    Descripción de la instalación o actividad

## Slide 11
Componentes de la Evaluación de Seguridad
GSR Parte 4
Notes: Aquí es importante explicar que esta figura del GSR parte 4 muestra los componentes principales del proceso para la evaluación y verificación de la seguridad que deben incluirse, y las interacciones entre ellos. Sin embargo, esta figura no muestra exactamente cómo se puede realizar una evaluación de seguridad en la práctica. El proceso en la siguiente diapositiva es una propuesta para el flujo de trabajo en la práctica al realizar una evaluación de seguridad

## Slide 12: Proceso de Evaluación de la Seguridad
Contexto de la Evaluación
Descripción de la instalación o Actividad, y las Fuentes
Desarrollo y Justificación de Escenarios
Identificación de Peligros
Selección y Cribado de Peligros
Identificación de Escenarios
Evaluación de resultados
Identificación de modelos y datos necesarios
Cálculo de Dosis/Riesgos
Análisis de las Medidas de Seguridad
Comparar con criterios de evaluación
Análisis de Ingeniería
Adecuado?
Adecuado?
Revisar y Modificar
Verificación
Independiente
Aceptar
Propósito, Reglamentos, Normas.
Diseño de Ingeniería, Medidas de Seguridad,
Otra información relevante: procedimientos operativos, experiencia operativa, sistemas de gestión, datos del emplazamiento
Sucesos, Sucesos Iniciadores,
Juicios de experto
Modelos y Códigos informáticos.
Datos genéricos o específicos de la instalación/actividad
Si
Si
No
No
Proceso de Evaluación de la Seguridad
Notes: Este es el proceso sugerido a seguir cuando se realiza una evaluación de seguridad para una instalación o actividad que utiliza fuentes de radiación. Contiene cuatro bloques principales de elementos:
1.- CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN
1.1.- Introducción
1.2.- Descripción de la instalación o actividad
1.3.- Enfoque y alcance de la evaluación
1.4.- Criterios de evaluación
2.- DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN D ESCENARIOS
2.1.- Identificación de Peligros
2.2.- Selección y Cribado de Peligros
2.3.- Identificación y descripción de Escenarios
3.- ANALISIS DE SEGURIDAD
3.1.- Identificación de Modelos y Datos necesarios
3.2.- Cálculo de Dosis
3.3.- cálculo de Riesgos
3.4.- Evaluación de resultados (análisis de incertidumbres)
4.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
4.1.- Comparación con los criterios de evaluación
4.2.- Análisis y revisión (si es necesario) de las medidas de seguridad e ingeniería.

## Slide 13: Contexto de la Evaluación de Seguridad
Contexto de la Evaluación:
  Objetivo y alcance de la evaluación
  Marco normativo
  Parámetros de la evaluación
  Filosofía y enfoques de la evaluación
    Enfoque graduado
    Uso de diferentes enfoques de evaluación
    Enfoques probabilísticos y deterministas
    Evaluaciones conservadoras y realistas
  Calendario de la evaluación
  Público objetivo y participación de las partes interesadas
Notes: Como la evaluación de la seguridad es una parte integral del “caso de seguridad”, el contexto de la evaluación de la seguridad depende del contexto del “caso de seguridad” que es específico para el desarrollo de la instalación o la actividad.
El calendario de evaluación es el período más largo considerado en los cálculos de evaluación de seguridad. La razón para seleccionar el tiempo de la evaluación debe explicarse y justificarse, y debe ser coherente con el marco regulatorio
<number>

## Slide 14: Propósito y Alcance
Propósito de la evaluación
Para evaluar la seguridad de una instalación o actividad, y para identificar y cuantificar su impacto potencial en la salud humana y el medio ambiente, para reflejar la etapa en el ciclo de vida de la instalación o actividad.
La evaluación de seguridad se desarrollará a medida que avance el proyecto y se usará como base para la toma de decisiones
Alcance de la evaluación
El alcance de la evaluación de seguridad debe estar claramente definido. Debe identificar si el “caso de seguridad” considera una instalación completa o una instalación o actividad aislada. También debe considerar los límites del emplazamiento y las interfaces con las actividades e instalaciones colindantes

## Slide 15: Filosofía y enfoques de la evaluación
  Enfoque Graduado
  El alcance, la extensión y el nivel de detalle de los AS que deben llevarse a cabo deben garantizar que sean acordes con los peligros, la complejidad de las instalaciones o actividades y las características de las fuentes asociadas a una instalación o actividad
  Por ejemplo, la evaluación de la seguridad en la práctica de la gammagrafía industrial debe realizarse con un mayor nivel de detalle, para las etapas de transporte y almacenamiento del equipo, por los peligros que conlleva la pérdida (robo) de las fuentes radiactivas.
  En la práctica de la radiografía industrial con equipos Rx, la evaluación de seguridad no requiere un alto nivel de detalle para el transporte. y etapas de almacenamiento, estos equipos no presuponen el peligro directo de la irradiación de las personas, en caso de robo.
  Uso de diferentes enfoques de evaluación

## Slide 16: Contexto de la Evaluación de Seguridad
Marco reglamentario
  Interacción con el titular de la licencia
  Frecuencia de actualización del AS
  Definición de criterios de seguridad
  Establecimiento de márgenes de seguridad
Parámetros de la evaluación
Notes: GSR parte 4
3.5 Alcance y nivel de detalle del AS.
4.8 Frecuencia de actualización del AS
4,18 Definición de criterios de seguridad.
4.48 Establecimiento de márgenes de seguridad.

## Slide 17: Parámetros de la evaluación
Los parámetros de la evaluación pueden incluir:
  Objetivos de protección radiológica como dosis o riesgo
    Por lo general, están relacionados con los requisitos reglamentarios pertinentes y deben ser coherentes con el contexto de la evaluación;
  Indicadores de seguridad tales como:
    Tasa de dosis,
    Concentraciones / liberaciones de radionucleidos,
    Concentraciones / liberaciones de contaminantes no radiológicos
  Los receptores (trabajadores y miembros del público, población, especies no humanas) asociados con diferentes parámetros deben identificarse y describirse.
Notes: Debe tenerse en cuenta la capacidad del entorno para respaldar o sostener a un grupo potencialmente expuesto del cual la persona representativa es un miembro. También se debe garantizar que las características asumidas de este grupo sean consistentes con la capacidad de la biosfera para respaldar a dicho grupo. Por ejemplo, las condiciones ambientales asumidas (ubicación, clima, uso del suelo, etc.) pueden limitar el tipo o tamaño del grupo que se puede considerar razonablemente.
<number>

## Slide 18: Criterios de evaluación
Principios básicos de protección radiológica:
  justificación
  limitación de la dosis
  optimización
Criterios reglamentarios nacionales y las BSS
  por ejemplo, 1 mSv / año o hasta 5 mSv durante 5 años (público), 20 mSv / año promediado sobre 5 años (trabajador)
Otros criterios (por ejemplo, efectos no radiológicos, seguridad convencional)
Notes: <number>
El GSR Parte 3 proporciona varios requisitos fundamentales de protección contra la radiación. Las categorías son justificación (más bien que mal), límites de dosis (niveles aceptables de dosis que pueden permitirse) y optimización (minimizar la dosis por debajo de los estándares según sea posible).
Los reguladores nacionales son responsables de establecer los criterios en un país determinado. El GSR Parte 3 incluye recomendaciones de límites de dosis tanto para el público como para los trabajadores (límites básicos que se muestran en la diapositiva, también hay límites de dosis para el ojo y para la piel o las extremidades).
También existen criterios para la protección contra riesgos no radiológicos y también la seguridad convencional contra riesgos industriales.

## Slide 19: Criterios de evaluación (riesgo)
Establecimiento de criterios como requisito previo.
Ejemplo de categorías de criterios: riesgos aceptables:
Operación normal | < 10-2 / año
Incidentes y accidentes | 10-2 /a < x > 10-5 /a
Accidentes graves | < 10-5 /a
Notes: <number>
Estos son ejemplos de criterios de riesgo para condiciones de operación normales (riesgos aceptables), incidentes y accidentes (accidentes considerados en las características de diseño y seguridad), accidentes graves (accidentes más allá de la base de diseño). Discuta los tipos de eventos que entran en cada categoría para una instalación que trabaja con fuentes.
Operaciones normales - tasa de dosis de fondo de fuentes blindadas - verificada con dosímetros),
Accidente base del diseño - fuente caída fuera del blindaje - agregue barreras de blindaje adicionales alrededor del área de trabajo donde se elimina la fuente
Más allá del accidente base de diseño - accidente de avión en las instalaciones - ubicación lejos de los aeropuertos y rutas de vuelo para reducir la probabilidad
Haga que la clase hable sobre otros..

## Slide 20: Criterios de evaluación (dosis)
Operación normal | ALARA Defensa en profundidad Parámetros de entrada de sesgo conservador | 20 mSv/a para trabajadores 300 Sv/a para el público
Incidentes y accidentes | ALARA Defensa en profundidad Parámetros de entrada de sesgo conservador | 500 mSv/suceso para trabajadores 50 mSv/suceso para el público
Todos los sucesos, Incluyendo accidentes graves | ALARA Defensa en profundidad Parámetros de entrada major estimados | Objetivos de riesgo establecidos
Notes: <number>
Discutir cada parte de la figura.
Puntos clave: los estándares de dosis también se desarrollan para expresar condiciones aceptables para cada categoría de sucesos. Tenga en cuenta que ALARA y la Defensa en profundidad son consideraciones clave en todas las categorías de sucesos.

## Slide 21: OBJETIVO
  Identificar los elementos clave en el desarrollo de la evaluación de seguridad:
    Contexto de la evaluación. Criterios y parámetros de seguridad
    Descripción de la instalación o actividad

## Slide 22: Proceso de Evaluación de la Seguridad
Contexto de la Evaluación
Descripción de la instalación o Actividad, y las Fuentes
Desarrollo y Justificación de Escenarios
Identificación de Peligros
Selección y Cribado de Peligros
Identificación de Escenarios
Evaluación de resultados
Identificación de modelos y datos necesarios
Cálculo de Dosis/Riesgos
Análisis de las Medidas de Seguridad
Comparar con criterios de evaluación
Análisis de Ingeniería
Adecuado?
Adecuado?
Revisar y Modificar
Verificación
Independiente
Aceptar
Propósito, Reglamentos, Normas.
Diseño de Ingeniería, Medidas de Seguridad,
Otra información relevante: procedimientos operativos, experiencia operativa, sistemas de gestión, datos del emplazamiento
Sucesos, Sucesos Iniciadores,
Juicios de experto
Modelos y Códigos informáticos.
Datos genéricos o específicos de la instalación/actividad
Si
Si
No
No
Proceso de Evaluación de la Seguridad
Notes: Este es el proceso sugerido a seguir cuando se realiza una evaluación de seguridad para una instalación o actividad que utiliza fuentes de radiación. Contiene cuatro bloques principales de elementos:
1.- CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN
1.1.- Introducción
1.2.- Descripción de la instalación o actividad
1.3.- Enfoque y alcance de la evaluación
1.4.- Criterios de evaluación
2.- DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN D ESCENARIOS
2.1.- Identificación de Peligros
2.2.- Selección y Cribado de Peligros
2.3.- Identificación y descripción de Escenarios
3.- ANALISIS DE SEGURIDAD
3.1.- Identificación de Modelos y Datos necesarios
3.2.- Cálculo de Dosis
3.3.- cálculo de Riesgos
3.4.- Evaluación de resultados (análisis de incertidumbres)
4.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
4.1.- Comparación con los criterios de evaluación
4.2.- Análisis y revisión (si es necesario) de las medidas de seguridad e ingeniería.

## Slide 23: Descripción de la instalación o Actividad, y las Fuentes
Condiciones del emplazamiento
Instalaciones y actividades
Fuentes radiactivas y desechos.
Medidas de seguridad
Diseño de ingeniería
Experiencia operacional
Sistemas de gestión

## Slide 24: Descripción de la instalación o Actividad, y las Fuentes
Se necesita, en cierta medida, para todos los elementos de la evaluación de seguridad;
El análisis cuantitativo de los impactos puede plantear requisitos de datos adicionales. Estos vienen determinados por los escenarios considerados y los modelos utilizados;
La recopilación de datos adicionales por lo general es un proceso iterativo que se realiza en paralelo al desarrollo y refinamiento de escenarios y modelos;

## Slide 25: Resumen
Esta sesión les debe ayudar a entender:
  Por qué se debe hacer una evaluación de seguridad. Enfoque global. Objetivos de la evaluación de seguridad.
  Identificar elementos clave en el desarrollo de la evaluación de seguridad:
    Contexto de evaluación. Criterios y parámetros de seguridad
    Descripción de la instalación o actividad

## Slide 26
GRACIAS