## Slide 1
L10. Descripción de la Severidad de las Potenciales Consecuencias (II).
Organismo Internacional de Energía Atómica

## Slide 2: OBJETIVOS.
Identificar los elementos de la evaluación de seguridad que incluye un enfoque probabilístico basado en la estimación de riesgos:
  Magnitud de las Consecuencias.
  Análisis de las defensas.
  Métodos de estimación de Riesgos.
  Gestión de Riesgos – Toma de Decisiones.

## Slide 3
Exposición
Accidental
Error humano
Fallo de Equipo
Fallo de Barrera 1
Fallo de Barrera 2
Fallo de Barrera 3
Lección aprendida de los accidentes: pocas veces los accidentes ocurren debido a un único suceso
<number>
para llegar a una exposición accidental debe ocurrir un suceso iniciador y una secuencia accidental.

## Slide 4: Métodos de estimación de Riesgos

## Slide 5
Error Humano o Falla de Equipos(f)
Barreras de Seguridad (p)
Exposición Accidental
Consecuencias (C)
R = f × p × C
ESTIMACIÓN DE RIESGO.
Todos los métodos de estimación de riesgo están basados en la ecuación general del Riesgo.
Notes: La figura muestra cómo un determinado error humano o fallo de equipo (suceso iniciador), que ocurre con una frecuencia determinada (f), puede dar lugar a las consecuencias indeseadas.
Existirán en el equipo o en el servicio de radioterapia una serie de defensas, que pueden consistir en una o varias barreras (enclavamientos, alarmas o procedimientos) capaces de detectar el problema e impedir que el suceso iniciador se convierta en un accidente. Sin embargo, cada una de estas barreras puede fallar con una determinada probabilidad (P), en cuyo caso ocurriría el accidente, que se manifestaría en unas consecuencias determinadas (C).
La magnitud que caracteriza finalmente la secuencia accidental es el riesgo (R), que es función de las tres variables independientes, la frecuencia del suceso iniciador, la probabilidad de fallo de las barreras y la gravedad de las consecuencias.

## Slide 6
Identificación
de Peligros
¿Que puede pasar?
Identificación de peligros y sus causas
Cálculo del Riesgo
¿Cual es el Riesgo?
Análisis de las
Consecuencias
Eventos/ Año
Resultado mas probable
(Consecu./Evento)
Frecuen. x Consec.
Análisis de la
Frecuencia
Implementación de la gestión.
Criterio ALARP
Toma de decisiones
Reducción del
Riesgo
Supervisión y
Vigilancia
Gestión del Riesgo
Costo-beneficio
Métodos de Estimación de Riesgo
ESTIMACIÓN DE RIESGO.

## Slide 7: La Estimación de Riesgo puede ser realizada utilizando tres enfoques:
Cuantitativo,
Semi-Cuantitativo,
Cualitativo.
Todos los enfoques implican pasos similares y se puede utilizar cualquiera de las diferentes técnicas que se han desarrollado para implementar cada uno de estos enfoques.
MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGO.

## Slide 8
Métodos Cuantitativos.
Utilizan valores numéricos obtenidos de diferentes fuentes (por ejemplo, datos de análisis históricos o experimentales, datos proporcionados por los fabricantes, datos obtenidos de bancos de datos genéricos) y realizan cálculos utilizando modelos matemáticos.
Cuantifican mediante arboles de eventos o arboles de fallo o mediante Análisis Probabilista de Seguridad (PSA) que se destaca como el método mas complete entre los métodos cuantitativos.
MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGO.

## Slide 9
Métodos Cualitativos y Semi-cuantitativos.
Utilizan índices o niveles de probabilidad y gravedad de las consecuencias, combinando información de varias fuentes, algunas de las cuales pueden ser cuantitativas.
El método de Matriz de Riesgo puede ser usado como método cualitativo.
El método de Número de Prioridad del Riesgo (RPN) puede ser usado como método semi-cuantitativo.
MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGO.

## Slide 10
Ejemplo: Método de árboles de sucesos
MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGO.
6
Éxito
Incidente recuperable afectando 1 solo paciente
Fallo
Éxito
4
Incidente recuperable afectando 1 solo paciente
SI: Realización de TAC de simulación con parámetros geométricos erróneos debido a un error humano
# SEC
Barrera 2
Conforma-ción PTV en PTD
Barrera 1
Delinea-ción de volumenes
SI
Consecuencias
Fallo
Fallo
Éxito
1
Sin Consecuencias
Éxito
2
Sin Consecuencias
Éxito
3
Sin Consecuencias
Barrera 3
Imagen Portal en IT
Barrera 4
Imagen Portal periódica
Barrera 4
Revisión Médica del Paciente
Fallo
Éxito
Fallo
5
Exposición Accidental de 1 solo paciente
7
Exposición Accidental de 1 solo paciente
Fallo

## Slide 11
Ejemplo: Método de Matriz de Riesgo.
MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGO.
Notes: Los resultados de las 64 posibles combinaciones de las tres variables, atendiendo a la lógica general de combinación de variables de la metodología, dan como resultado 4 niveles de riesgo que son muy alto, alto, medio y bajo y que se organizan atendiendo a la matriz que se muestra en la presente diapositiva.
De esta manera la aplicación de la metodología implica analizar todos los posibles errores humanos y fallos de equipos que potencialmente pudieran ocurrir (sucesos iniciadores) y evaluar en cada uno de ellos la frecuencia , la probabilidad y las consecuencias y entonces una vez que se han asignado niveles a estas variables independiente es posible entrar con esos valores a la matriz que se presenta en la diapositiva y buscar cual de las 64 combinaciones se corresponde con la evaluación que hemos realizado para las 3 variables independientes (f,p,C) y obtener así el riesgo de la secuencia accidental analizada.

## Slide 12
MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGO.
Ejemplo: Método de Matriz de Riesgo.
Paso 1: Determinación del listado de Sucesos Iniciadores (SI)
Paso 2: Estimación de la frecuencia del SI. Clasificación según los niveles establecidos.
Se analiza un Suceso Iniciador (SI)
Paso 3: Evaluación de las consecuencias del SI. Clasificación según los niveles establecidos.
Paso 4: Análisis de las defensas existentes para el SI. Diferenciar Barreras, reductores de frecuencia y reductores de consecuencias. Clasificación según los niveles establecidos
Paso 5: Obtención del Riesgo resultante directamente de la matriz
Analizar el siguiente SI

## Slide 13
El método RPN clasifica cada modo de falla o desviación de acuerdo con las siguientes variables:
  Severidad (S), a cada efecto o consecuencia se le asigna un valor numérico de severidad de consecuencia de 1 a 10. Asignando de 1 a 3 cuando no hay peligro o es menor, de 4 a 6 cuando el peligro es moderado, de 7 a 8 cuando el peligro es alto o significativo y de 9 a 10 cuando el peligro es muy alto o peligroso.
  Ocurrencia o Frecuencia (O), donde se establece la frecuencia de la causa de la falla o desviación, de acuerdo con una escala de 1 a 10. Asignando un número menor a 4 cuando la frecuencia es baja, entre 5 y 8 cuando la frecuencia es moderada y de 9 a 10 cuando la frecuencia es alta.
  Detección (D), representa la probabilidad de que el problema se pueda detectar antes de que se manifiesten las consecuencias, según una escala del 1 al 10. Asignando 1 cuando es muy improbable y 10 cuando no hay medios suficientes para detectar y prevenir las consecuencias.
Ejemplo: Método RPN.
RPN = S × O × D
MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGO.

## Slide 14: Gestión de Riesgo – Toma de decisiones

## Slide 15
GESTIÓN DE RIESGO.
La gestión de riesgos, además de identificar y evaluar riesgos, implica también la toma de decisiones sobre cómo debemos actuar contra los riesgos evaluados.

## Slide 16
Región Ampliamente Aceptada
Región Tolerable
Región Inaceptable
Riesgo Trabajador Público Pacientes
Niveles (1/año) (1/año) (1/paciente)
RMA
RA
RB
RMB
>10- 4
>10- 5
>10- 6 Tipo A
>10- 4 Tipo B
10- 4 - 10- 6
10- 5 - 10- 7
N/A
<10- 6
<10- 7
N/A
Comparación de los criterios de Gestión de Riesgo del Método de Matriz de Riesgo y criterios de métodos Cuantitativos.
GESTIÓN DE RIESGO.

## Slide 17
Riesgo Aceptable
“No son tomada acciones para controlar el riesgo evaluado.”
¿Cuándo se asumen los riesgos?
GESTIÓN DE RIESGO.

## Slide 18
Riesgo Aceptable
Cuando la magnitud del Riesgo no es significativa
GESTIÓN DE RIESGO.

## Slide 19
Riesgo Aceptable
Cuando no existen los recursos
Cuando no hay alternativas tecnológicas para proceder.
GESTIÓN DE RIESGO.

## Slide 20
Riesgo Aceptable.
Implica la disposición de la instalación para aceptar por adelantado las consecuencias.
GESTIÓN DE RIESGO.

## Slide 21
¿Cómo?
Financiar el Riesgo
Establecimiento de los mecanismos para la financiación total o parcial de las pérdidas.
GESTIÓN DE RIESGO.

## Slide 22
Establecer una provisión real de fondos adecuada y suficiente para cubrir las pérdidas esperadas.
Financiar el Riesgo
Retener el riesgo.
GESTIÓN DE RIESGO.

## Slide 23
Acuerdos contractuales con un tercero que asumirá posibles pérdidas en caso de que ocurra el evento planificado (Seguro).
Financiar el Riesgo
Transferir el Riesgo.
GESTIÓN DE RIESGO.

## Slide 24
Ejemplo: Plan de Emergencia
Proteger el Riesgo
Para limitar la magnitud de las consecuencias no deseadas.
GESTIÓN DE RIESGO.

## Slide 25
Recuerde: Prevenir actúa sobre las amenazas y Proteger actúa sobre las consecuencias.
Actuar sobre la causa que genera el riesgo.
Prevenir el Riesgo
GESTIÓN DE RIESGO.

## Slide 26
GRACIAS