## Slide 1
L02.- Evaluación de Seguridad en la GSR Parte 3
Organismo Internacional de Energía Atómica.

## Slide 2: OBJETIVOS
Analizar los requisitos de seguridad relacionados con la evaluación de seguridad, establecidos en la Parte 3 de los Requisitos generales de seguridad (GSR Parte 3). “Protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación: Normas básicas internacionales de seguridad.”

## Slide 3: GLOSARIO DEL OIEA
Evaluación de Seguridad (Safety assessment). Evaluación de todos los aspectos de una practica que guardan relación con la protección y la seguridad; en el caso de una instalación autorizada, ello incluye la selección de un emplazamiento, el diseño y la explotación de la instalación.
Análisis de seguridad (safety analysis). Evaluación de los peligros potenciales asociados con la realización de una actividad. (El análisis es parte de la evaluación general de seguridad).

## Slide 4: GLOSARIO DEL OIEA
Justificación de seguridad (safety case). Colección de argumentos y pruebas que demuestran la seguridad tecnológica de una instalación o actividad.
Incluirá normalmente las conclusiones de una evaluación de la seguridad, y una declaración de confianza en dichas conclusiones.

## Slide 5: REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN DE SEGURIDAD
Requisitos en ambas ediciones muy similares; pero …………
Notes: <number>

## Slide 6: REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN DE SEGURIDAD
En las SS 115 estos requisitos fueron expuestos en el acápite de exposiciones potenciales al que prácticamente no se le prestó atención.

## Slide 7: REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN DE SEGURIDAD
Estas nuevas Normas establecen requisitos que deben cumplirse en todas las instalaciones o al realizar cualquier actividad que de origen a riesgos radiológicos.
En el caso de determinadas instalaciones y actividades, como las instalaciones nucleares, las instalaciones de gestión de desechos radiactivos y el transporte de materiales radiactivo, también son de aplicación otros requisitos de seguridad que complementan a estas normas.

## Slide 8
EVALUACIÓN DE LAS EXPOCICIONES POTENCIALES
Exposiciones Potenciales - Definición
«Exposición prospectiva que no se prevé que se produzca con certeza pero que puede ser resultado de un incidente operacional previsto, un accidente ocurrido en una fuente o deberse a un suceso o una serie de sucesos de carácter probabilista, por ejemplo fallos de equipo y errores de operación.»
Normas Básicas de Seguridad del OIEA (GSR Parte 3)
Notes: <number>

## Slide 9
EVALUACIÓN DE LAS EXPOCICIONES POTENCIALES
la naturaleza y magnitud de las exposiciones potenciales y la probabilidad de su ocurrencia;
los modos en que las estructuras, sistemas, componentes y procedimientos pudieran fallar o conducir a exposiciones potenciales, y las consecuencias de tales fallos;
la posibilidad de errores humanos que conduzcan a exposiciones no planificadas de cualquier persona.
El solicitante proporcionará información en relación con:
Notes: <number>

## Slide 10
Toda persona u organización que solicite una autorización es responsable por la realización de una evaluación de la seguridad que presentará al órgano regulador como parte de la solicitud.
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES

## Slide 11: Requisito 13: Evaluación de la seguridad
El órgano regulador establecerá requisitos aplicables a personas u organizaciones responsables de instalaciones y actividades que den lugar a riesgos radiológicos para que realicen una evaluación adecuada de la seguridad.
Antes de conceder una autorización, la persona u organización responsable deberá presentar una evaluación de la seguridad que el órgano regulador revisará y evaluará.
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES

## Slide 12: Requisito 13: Evaluación de la seguridad
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES
Los solicitantes de autorización, realizarán una evaluación de la seguridad que sea genérica o especifica para la practica o fuente de la que sean responsables.
Una evaluación genérica de la seguridad suele bastar para los tipos de fuente con un diseño muy uniforme (donde la seguridad de la práctica se garantiza básicamente con la seguridad de la fuente).
La evaluación especifica de la seguridad se suele exigir en otros casos; no obstante, las evaluaciones especificas de la seguridad no tienen que incluir los aspectos que abarca una evaluación genérica de la seguridad, si esta se ha realizado para la fuente.

## Slide 13
La evaluación de la seguridad incluirá, según corresponda, un examen critico sistemático de:
  los limites y condiciones operacionales para la explotación de la instalación;
  las formas en que las estructuras, los sistemas y los componentes, incluidos los programas informáticos, y los procedimientos relativos a la protección y la seguridad podrían fallar, individualmente o en combinación, o podrían dar lugar de otro modo a exposiciones, y las consecuencias de esos sucesos;
  las formas en que factores externos podrían afectar a la protección y la seguridad
  las formas en que los procedimientos operacionales relacionados con la protección y la seguridad podrían ser erróneos, y las consecuencias de esos errores.
  las implicaciones para la protección y la seguridad de toda modificación,
  las implicaciones para la protección y la seguridad de las medidas de seguridad física o de toda modificación de esas medidas,
  toda incertidumbre o supuesto y sus implicaciones para la protección y la seguridad
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES

## Slide 14
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES
El titular registrado o el titular de la licencia tendrá en cuenta en la evaluación de la seguridad:
  factores que podrían precipitar una emisión importante de material radiactivo, las medidas disponibles para evitar o controlar esa emisión, y la actividad máxima de material radiactivo que, en caso de un fallo importante de la contención, podría emitirse al medio ambiente;
  factores que podrían precipitar una emisión menor pero constante de material radiactivo, y las medidas disponibles para detectar y evitar o controlar esa emisión;
  factores que podrían dar lugar al funcionamiento involuntario de cualquier generador de radiación o a una perdida del blindaje, y las medidas disponibles para detectar y evitar o controlar esos sucesos;
  el grado en que se han empleado elementos de seguridad redundantes y diversos, que sean independientes entre si, de modo que el fallo de uno no de lugar al fallo del otro. Garantizando que sean adecuados para limitar las probabilidades y la magnitud de la exposición potencial.

## Slide 15
Los titulares registrados y los titulares de las licencias asegurarán que la evaluación de la seguridad este documentada y, según convenga, que sea sometida a un examen independiente en el marco del sistema de gestión pertinente.
<number>
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES

## Slide 16
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES
Se realizaran exámenes adicionales y actualizaciones de la evaluación de la seguridad cuando:
  se prevea introducir modificaciones importantes en la instalación o en sus procedimientos operacionales o de mantenimiento;
  se produzcan cambios importantes en el emplazamiento que pudieran afectar a la seguridad de la instalación o de las actividades en el emplazamiento;
  la información sobre la experiencia operacional, o la información sobre accidentes y otros incidentes que podrían dar origen a exposiciones, indique que la evaluación actual podría no ser valida;
  se prevea introducir cambios importantes en las actividades;
  se prevea introducir o se hayan introducido cambios pertinentes en las directrices o normas.

## Slide 17
Si como resultado de una evaluación de la seguridad, o por cualquier otra razón, parecen existir oportunidades de mejorar la protección y la seguridad y las mejoras parecen convenientes, toda modificación consiguiente se hará con cautela y no antes de disponer de una evaluación favorable de todas las implicaciones para la protección y la seguridad.
La puesta en practica de todas las mejoras seguirá un orden de prioridades que permita optimizar la protección y la seguridad.
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES
Notes: Si como resultado de una evaluación de seguridad, o por cualquier otra razón, las oportunidades para mejorar la protección y la seguridad parecen estar disponibles y la mejora parece ser deseable, cualquier modificación consecuente se realizará con precaución y solo después de una evaluación favorable de todas las implicaciones para la protección y la seguridad.

## Slide 18: LA EVALUACIÓN DE SEGURIDAD Y LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
Radiological
Emergency
Response
Plan
Si la evaluación de la seguridad indica que existen probabilidades razonables de que se produzca una emergencia que afecte a los trabajadores o a los miembros del publico, el titular registrado o el titular de la licencia preparará un plan de emergencia para la protección de las personas y el medio ambiente.
Notes: Requisito 15: Prevención y mitigación de accidentes.
3.43. Si la evaluación de la seguridad indica que existen probabilidades razonables de que se produzca una emergencia que afecte a los trabajadores o a los miembros del publico, el titular registrado o el titular de la licencia preparara un plan de emergencia para la protección de las personas y el medio ambiente. Como parte de ese plan, el titular registrado o el titular de la licencia incluirá disposiciones para la rápida identificación de la emergencia y la determinación del nivel apropiado de
la respuesta a la emergencia [15].

## Slide 19
<number>
Thank you!