## Slide 1
L06. Elementos de la Evaluación de Seguridad (II)
Organismo Internacional de Energía Atómica
Notes: Safety Assessment of Facilities and Activities using Radiation Sources

## Slide 2: OBJETIVO
  Identificar los elementos clave en el desarrollo de la evaluación de seguridad:
    Contexto de la evaluación. Criterios y parámetros de seguridad
    Descripción de la instalación o actividad
    Desarrollo y justificación de escenarios

## Slide 3: Qué es un escenario
Escenario
  Una secuencia hipotética de procesos y sucesos que pueden generar impactos (por ejemplo: exposición humana, contaminación ambiental), y
  es uno, de entre un conjunto, diseñado con el propósito de ilustrar el rango de comportamientos y estados futuros de una instalación o actividad, con el propósito de realizar una evaluación de seguridad
Notes: <number>
Empecemos con una definición
Un escenario es una secuencia hipotética de procesos y sucesos, y es uno de un conjunto diseñado con el fin de ilustrar el rango de comportamientos y estados futuros de una instalación, con el fin de evaluar una evaluación de seguridad.
En otras palabras, un escenario es una posible evolución futura del sistema. No pretende predecir el futuro. Más bien, los escenarios proporcionan ilustraciones de condiciones futuras para ayudar en el proceso de toma de decisiones. Se generan utilizando el juicio de expertos científicamente informados y deben estar justificados en la documentación de evaluación de seguridad.
También escuchará una mención del escenario de referencia, también conocido como un escenario de evolución normal, un escenario de diseño, un escenario de caso base o un escenario central. Este es el escenario de referencia en un AS contra el cual se puede comparar el impacto de escenarios alternativos. El escenario de referencia generalmente se considera el escenario más probable, aunque hay excepciones

## Slide 4: Qué es un escenario
Escenario de referencia.
  Escenario de evolución normal, escenario de diseño, escenario de caso base, escenario central;
  Escenario de referencia contra el cual se puede comparar el impacto de escenarios alternativos: a menudo es el escenario más probable.
Escenarios alternativos.
  Investigar el impacto de los escenarios que difieren en mayor o menor medida del escenario de referencia
  Evaluar incertidumbres en los supuestos realizados en los escenarios
  Análisis de sensibilidad del escenario de referencia
Notes: <number>
Los escenarios alternativos a veces se llaman "escenarios menos probables". Estos se utilizan para investigar el impacto de los escenarios que difieren en extensión del escenario de referencia. Esto se puede hacer para investigar la robustez del escenario de referencia o para observar lo que se consideran sucesos improbables, como un deterioro más rápido de lo esperado de las barreras de ingeniería

## Slide 5: Proceso de Evaluación de la Seguridad
Contexto de la Evaluación
Descripción de la instalación o Actividad, y las Fuentes
Desarrollo y Justificación de Escenarios
Identificación de Peligros
Selección y Cribado de Peligros
Identificación de Escenarios
Evaluación de resultados
Identificación de modelos y datos necesarios
Cálculo de Dosis/Riesgos
Análisis de las Medidas de Seguridad
Comparar con criterios de evaluación
Análisis de Ingeniería
Adecuado?
Adecuado?
Revisar y Modificar
Verificación
Independiente
Aceptar
Propósito, Reglamentos, Normas.
Diseño de Ingeniería, Medidas de Seguridad,
Otra información relevante: procedimientos operativos, experiencia operativa, sistemas de gestión, datos del emplazamiento
Sucesos, Sucesos Iniciadores,
Juicios de experto
Modelos y Códigos informáticos.
Datos genéricos o específicos de la instalación/actividad
Si
Si
No
No
Proceso de Evaluación de la Seguridad
Notes: Este es el proceso sugerido a seguir cuando se realiza una evaluación de seguridad para una instalación o actividad que utiliza fuentes de radiación. Contiene cuatro bloques principales de elementos:
1.- CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN
1.1.- Introducción
1.2.- Descripción de la instalación o actividad
1.3.- Enfoque y alcance de la evaluación
1.4.- Criterios de evaluación
2.- DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN D ESCENARIOS
2.1.- Identificación de Peligros
2.2.- Selección y Cribado de Peligros
2.3.- Identificación y descripción de Escenarios
3.- ANALISIS DE SEGURIDAD
3.1.- Identificación de Modelos y Datos necesarios
3.2.- Cálculo de Dosis
3.3.- cálculo de Riesgos
3.4.- Evaluación de resultados (análisis de incertidumbres)
4.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
4.1.- Comparación con los criterios de evaluación
4.2.- Análisis y revisión (si es necesario) de las medidas de seguridad e ingeniería.

## Slide 6: Desarrollo y justificación de escenarios
Los escenarios deben desarrollarse de acuerdo con el contexto de seguridad y deben considerar:
  Todos los peligros existentes y potenciales relevantes que surgen de las instalaciones o actividades;
  Evolución de los peligros en el marco de tiempo considerado;
  Interrelación entre los peligros.
Notes: <number>

## Slide 7: Desarrollo y justificación de escenarios
  Deben identificarse escenarios para:
  operación normal
  sucesos operacionales previstos
  Incidentes, accidentes, accidentes graves.
  (período post operacional)
Notes: <number>

## Slide 8: Desarrollo y justificación de escenarios
La operación normal se puede definir como:
  operar la instalación, o realizar la actividad, dentro de los límites y condiciones operacionales especificados.
Sucesos operacionales previstos
  Una desviación de un proceso operacional con respecto a la operación normal que se espera que ocurra al menos una vez durante la vida útil de una instalación pero que, en vista de las disposiciones de diseño apropiadas, no cause ningún daño significativo a elementos importantes para la seguridad o conduzca a condiciones de accidente.
Incidente o accidente
  Condiciones contra las cuales se diseña una instalación;
Accidentes graves
  Condiciones contra las cuales la instalación no está diseñada explícitamente para resistir
Notes: <number>

## Slide 9: Proceso de Evaluación de la Seguridad
Contexto de la Evaluación
Descripción de la instalación o Actividad, y las Fuentes
Desarrollo y Justificación de Escenarios
Identificación de Peligros
Selección y Cribado de Peligros
Identificación de Escenarios
Evaluación de resultados
Identificación de modelos y datos necesarios
Cálculo de Dosis/Riesgos
Análisis de las Medidas de Seguridad
Comparar con criterios de evaluación
Análisis de Ingeniería
Adecuado?
Adecuado?
Revisar y Modificar
Verificación
Independiente
Aceptar
Propósito, Reglamentos, Normas.
Diseño de Ingeniería, Medidas de Seguridad,
Otra información relevante: procedimientos operativos, experiencia operativa, sistemas de gestión, datos del emplazamiento
Sucesos, Sucesos Iniciadores,
Juicios de experto
Modelos y Códigos informáticos.
Datos genéricos o específicos de la instalación/actividad
Si
Si
No
No
Proceso de Evaluación de la Seguridad
Notes: Este es el proceso sugerido a seguir cuando se realiza una evaluación de seguridad para una instalación o actividad que utiliza fuentes de radiación. Contiene cuatro bloques principales de elementos:
1.- CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN
1.1.- Introducción
1.2.- Descripción de la instalación o actividad
1.3.- Enfoque y alcance de la evaluación
1.4.- Criterios de evaluación
2.- DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN D ESCENARIOS
2.1.- Identificación de Peligros
2.2.- Selección y Cribado de Peligros
2.3.- Identificación y descripción de Escenarios
3.- ANALISIS DE SEGURIDAD
3.1.- Identificación de Modelos y Datos necesarios
3.2.- Cálculo de Dosis
3.3.- cálculo de Riesgos
3.4.- Evaluación de resultados (análisis de incertidumbres)
4.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
4.1.- Comparación con los criterios de evaluación
4.2.- Análisis y revisión (si es necesario) de las medidas de seguridad e ingeniería.

## Slide 10: Identificación de peligros
Se debe utilizar un enfoque sistemático para la identificación de peligros, el desarrollo de escenarios y la detección de peligros;
Los siguientes pasos deben aplicarse de manera iterativa:
  Identificación de peligros;
  Identificación de actividades / sucesos iniciadores;
  Detección de riesgos;
  Identificación de escenarios;
Notes: Los peligros pueden eliminarse basándose en el análisis del escenario identificado, que vincula los peligros, las actividades (en caso de condiciones de operación normales) o los SIP: Sucesos Iniciadores Postulados, (en caso de condiciones de accidente) que surgen y la evolución de las condiciones de impacto y los impactos asociados.
<number>

## Slide 11: Identificación de peligros
Los peligros pueden surgir de:
  Inventario, actividad, condiciones físicas y ubicación de las fuentes de radiación;
  Materiales peligrosos no radiológicos (por ejemplo, químico-tóxicos, inflamables) o condiciones físicas (por ejemplo, alta temperatura, presión);
  Gestión de actividades y procesos;
  Fiabilidad del software;
  Etc.
Notes: Muchos componentes operados a distancia dependen de los códigos de computadora.
<number>

## Slide 12: Proceso de Evaluación de la Seguridad
Contexto de la Evaluación
Descripción de la instalación o Actividad, y las Fuentes
Desarrollo y Justificación de Escenarios
Identificación de Peligros
Selección y Cribado de Peligros
Identificación de Escenarios
Evaluación de resultados
Identificación de modelos y datos necesarios
Cálculo de Dosis/Riesgos
Análisis de las Medidas de Seguridad
Comparar con criterios de evaluación
Análisis de Ingeniería
Adecuado?
Adecuado?
Revisar y Modificar
Verificación
Independiente
Aceptar
Propósito, Reglamentos, Normas.
Diseño de Ingeniería, Medidas de Seguridad,
Otra información relevante: procedimientos operativos, experiencia operativa, sistemas de gestión, datos del emplazamiento
Sucesos, Sucesos Iniciadores,
Juicios de experto
Modelos y Códigos informáticos.
Datos genéricos o específicos de la instalación/actividad
Si
Si
No
No
Proceso de Evaluación de la Seguridad
Notes: Este es el proceso sugerido a seguir cuando se realiza una evaluación de seguridad para una instalación o actividad que utiliza fuentes de radiación. Contiene cuatro bloques principales de elementos:
1.- CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN
1.1.- Introducción
1.2.- Descripción de la instalación o actividad
1.3.- Enfoque y alcance de la evaluación
1.4.- Criterios de evaluación
2.- DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN D ESCENARIOS
2.1.- Identificación de Peligros
2.2.- Selección y Cribado de Peligros
2.3.- Identificación y descripción de Escenarios
3.- ANALISIS DE SEGURIDAD
3.1.- Identificación de Modelos y Datos necesarios
3.2.- Cálculo de Dosis
3.3.- cálculo de Riesgos
3.4.- Evaluación de resultados (análisis de incertidumbres)
4.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
4.1.- Comparación con los criterios de evaluación
4.2.- Análisis y revisión (si es necesario) de las medidas de seguridad e ingeniería.

## Slide 13: Cribado de peligros
El cribado de peligros se realiza para identificar y dirigir los esfuerzos hacia todos los peligros significativos y relevantes para la instalación o actividad;
El cribado de peligros podría llevar a un número reducido de escenarios para ser evaluados más a fondo;
El cribado significa que el impacto asociado al peligro se evalúa para que sea lo suficientemente bajo como para no necesitar ninguna evaluación adicional.
Notes: La base para el cribado es la insignificancia del impacto asociado con el peligro cuando se desarrolla en condiciones de accidente.
<number>

## Slide 14: Cribado de peligros
El cribado cualitativo de peligros que podrían ser eliminados:
  quedan fuera del alcance y / u objetivos de la evaluación de seguridad, o
  no puede llevar a consecuencias que excedan de los criterios relevantes,
El cribado de peligros se realiza realizando una cuantificación conservadora (utilizando supuestos conservadores simplificados y modelos simples) de los impactos y comparando los resultados con los límites de detección;
Notes: <number>

## Slide 15: Cribado de peligros
Los peligros deben cuantificarse sin beneficiarse de las medidas de seguridad de protección o mitigación que se deben utilizar;
Sin embargo, debe tenerse en cuenta el beneficio de las características intrínsecas (pasivas) de la instalación (por ejemplo, paredes para el blindaje, características de seguridad diseñadas) que no están afectadas por el suceso iniciador;
El análisis de peligros debe incluir la consideración de todas las vías de exposición relevantes para los trabajadores y para los miembros del público potencialmente afectados.

## Slide 16: Cribado de peligros
A veces es posible agrupar los peligros, de modo que se pueda realizar una evaluación limitada de sus consecuencias;
Cuando se eliminen o agrupen los peligros, se debe incluir una justificación de este enfoque dentro de la evaluación de seguridad;
En las evaluaciones de seguridad posteriores, se deben revisar las justificaciones de cribado de riesgos para verificar que sigan siendo válidas.
Notes: <number>

## Slide 17: Proceso de Evaluación de la Seguridad
Contexto de la Evaluación
Descripción de la instalación o Actividad, y las Fuentes
Desarrollo y Justificación de Escenarios
Identificación de Peligros
Selección y Cribado de Peligros
Identificación de Escenarios
Evaluación de resultados
Identificación de modelos y datos necesarios
Cálculo de Dosis/Riesgos
Análisis de las Medidas de Seguridad
Comparar con criterios de evaluación
Análisis de Ingeniería
Adecuado?
Adecuado?
Revisar y Modificar
Verificación
Independiente
Aceptar
Propósito, Reglamentos, Normas.
Diseño de Ingeniería, Medidas de Seguridad,
Otra información relevante: procedimientos operativos, experiencia operativa, sistemas de gestión, datos del emplazamiento
Sucesos, Sucesos Iniciadores,
Juicios de experto
Modelos y Códigos informáticos.
Datos genéricos o específicos de la instalación/actividad
Si
Si
No
No
Proceso de Evaluación de la Seguridad
Notes: Este es el proceso sugerido a seguir cuando se realiza una evaluación de seguridad para una instalación o actividad que utiliza fuentes de radiación. Contiene cuatro bloques principales de elementos:
1.- CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN
1.1.- Introducción
1.2.- Descripción de la instalación o actividad
1.3.- Enfoque y alcance de la evaluación
1.4.- Criterios de evaluación
2.- DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN D ESCENARIOS
2.1.- Identificación de Peligros
2.2.- Selección y Cribado de Peligros
2.3.- Identificación y descripción de Escenarios
3.- ANALISIS DE SEGURIDAD
3.1.- Identificación de Modelos y Datos necesarios
3.2.- Cálculo de Dosis
3.3.- cálculo de Riesgos
3.4.- Evaluación de resultados (análisis de incertidumbres)
4.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
4.1.- Comparación con los criterios de evaluación
4.2.- Análisis y revisión (si es necesario) de las medidas de seguridad e ingeniería.

## Slide 18: Identificación de escenarios
Para instalaciones o actividades nuevas, se debe llevar a cabo una identificación y evaluación exhaustivas de todos los sucesos (actividades);
Para modificaciones de instalaciones o actividades existentes, la evaluación debe centrarse en aquellos sucesos que podrían impactar en la modificación, ya sea directa o indirectamente;
Para instalaciones o actividades, se debe prestar especial atención a los factores humanos y procedimientos tecnológicos, ya que a menudo esto puede representar el principal componente generador de escenarios.

## Slide 19: Identificación de escenarios
Los escenarios para la operación normal deben abordar:
  Todas las condiciones bajo las cuales los sistemas y equipos de la instalación están siendo operados o la actividad se lleva a cabo como se espera, sin amenazas internas o externas.
  Las condiciones normales de operación incluyen todas las fases de operación para las cuales la instalación está diseñada para operar (incluido el inicio y la parada, según corresponda) y el mantenimiento durante el período de tiempo considerado.
  Los efectos de las variaciones en los materiales de entrada (materia prima, material de la fuente, material recibido, etc.) en las operaciones normales.
Notes: <number>

## Slide 20: Identificación de escenarios
Los sucesos operacionales previstos son aquellos sucesos
  que exceden los límites de la operación normal y tienen el potencial de desafiar la seguridad de la instalación;
  que puede esperarse que ocurra al menos una vez durante la vida útil de la instalación.

## Slide 21: Identificación de escenarios
Los incidentes y accidentes tienen una frecuencia de ocurrencia menor que los sucesos operacionales previstos
  no se espera que ocurran durante la vida útil de la instalación, pero deben considerarse en el diseño de la instalación;
  El daño a la instalación y la liberación de material radioactivo permanecerían dentro de niveles aceptables definidos

## Slide 22: Identificación de escenarios
Los accidentes graves son aquellos contra los cuales la instalación no está diseñada explícitamente para resistir.
Pueden considerarse de dos tipos:
  Accidentes que tienen una probabilidad de ocurrencia lo suficientemente alta y consecuencias lo suficientemente graves como para que sea aconsejable prestarles atención previa a las posibles acciones correctivas o de remediación que podrían tomarse en caso de que ocurriese tal suceso.
  Accidentes que tienen una probabilidad de ocurrencia lo suficientemente baja y no justifican tal consideración, aunque las posibles consecuencias podrían ser muy altas.
Notes: <number>

## Slide 23: Identificación de escenarios
Para el primer grupo de accidentes, la evaluación debe apuntar a cuantificar el margen de seguridad de una instalación y demostrar que se proporciona un grado de defensa en profundidad;
El diseño y operación de la instalación debe incluir medidas para:
    Prevenga la escalada de sucesos a accidentes graves, controlar la progresión de accidentes graves y limitar las emisiones de material radiactivo mediante la provisión de equipos adicionales y procedimientos de gestión de accidentes;
    Mitigar las posibles consecuencias radiológicas proveyendo planes para la respuesta de emergencia en el emplazamiento y fuera del emplazamiento.
Notes: <number>

## Slide 24: Identificación de escenarios
Los accidentes del segundo grupo generalmente se excluyen de una mayor consideración, sin embargo, se debe proporcionar una justificación de tal decisión e incluirla en la evaluación de seguridad.
Notes: <number>

## Slide 25
GRACIAS